PLANILHA DE FORMAÇÃO E ESTIMATIVA DE PREÇOS

Objeto: EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO
Aquisição de Equipamentos de Cozinha Industrial
Item	Descrição	Unidade	Qtd. Total	Preço 1	Preço 2	Preço 3	Preço 4	Preço 5	Preço 6	Preço 7	Mediana	Valor Unitário	Valor Total
01	TERMO-ANEMOMETRO DIGITAL: / Termo-anemometro digital termo anemometro digital descricao: instrumento digital portatil, / com lcd principal de 4- digitos e secundario de 3 1/2 digitos, com iluminacao de fundo, / precisao basica de 3% do, fundo de escala, congelamento de leitura, desligamento automatico / e registro de maximo, minimo e maximo menos minimo.realiza medidas da velocidade de / deslocamento do fluxo, de ar nas unidades m/s, ft/min, knots, km/h e mph e de temperatura / em c e f.caracteristicas tecnicas:- display: principal - 4 digitos (10000 contagens); secundario / - 3 . digitos (2000 contagens). demais especificacoes conforme edital.	Unidade	12	318,73	359,10	435,00					370,94	4.451,28
02	MEDIDOR DE UMIDADE PARA MEDICAO DA UMIDADE DO AR; / : Medidor de umidade do ar e ponto de orvalho; modelo 635-2, testo; acompanha: 2 sondas e / carregador; para sistema de ar comprimido	Unidade	12	949,14	913,94	488,00					913,94		10.967,28
03	PSICROMETRO DIGITAL PARA MEDICAO DAS TEMPERATURAS DE BULBO / SECO E BULBO UMIDO; / : Psicrometro, tipo manual, faixa escala-10 a 50 ¨c, subdivisao 1/2 ¨c, comprimento 250 mm	Unidade	10	195,00	295,00	328,00					272,67	2.726,70
04	ALICATE AMPERIMETRO PARA MEDICAO DE CORRENTE DE / EQUIPAMENTOS / : Alicate amperimetro, true-rms, acessorios inclusos (terminais de teste, estojo flexivel e / manual do usuario) caracteristicas tecnicas corrente ca: faixa: 40,00 a/400,0 a precisao: 2 % 5 / digitos (45 hz a 65 hz) 2,5 % 5 digitos(65 hz a 400 hz) corrente cc: faixa: 40,00 a/400,0 a / precisao: 2 % 5 digitos tensao ca: faixa: 600,0 v precisao:1,5 % 5 digitos tensao cc: faixa:600,0 v precisao: 1,0 % 5 digitos resistencia: faixa: 400 ω/4000 ω/40.00 kω precisao: 1,0 % 5 / digitos continuidade: ≤ 30 ω capacitancia: 100,0 μf a 1000 μf frequencia: 5,0 hz ate 500,0 hz / resposta ca: true-rms luz de fundo: sim retencao de dados: sim medicao de temperatura: -10 / ¨c a 400 ¨c (14 ¨f a 752 ¨f) min/max: sim tamanho: a x l x p (mm): 207 x 75 x 34 diametro / maximo do fio: 30 mm (600 mcm) peso: 283 g classificacao de categoria: cat iii 600 v cat iv / 300 v garantia: dois anos	Unidade	22	434,26	293,68	328,14	234,50	338,31	350,00	450,00		346,98	7.633,56
05	CONJUNTO MANIFOLD DIGITAL: Conjunto manifold digital com 4 portas e / vacuometro para os fluidos r22/r134/r404/r410. garantia minima de 12 meses. calcula: / -superaquecimento / -sub-resfriamento / -superaquecimento desejado / -saturacao do vapor / -saturacao do liquido	Unidade	15	3.281,27	3.624,19	3.188,40	3.947,98	2.818,21				3.372,01	50.580,15
06	CONJUNTO SOLDA E CORTE OXIACETILENO: Conjunto solda e corte oxiacetileno / com carrinho carbografite. acompanham o conjunto: / - 01 mangueira dupla de 5 metros com conexoes / - 01 bico de corte 1502 acetileno n°6 / - 01 carrinho para conjunto portatil oxicombustiveis / - 01 centelhador / - 01 extensao de solda cg 201 acetileno n°4 / - 01 macarico de corte manual cg 531 – 90° / - 01 macarico de solda cg 201 / - 01 regulador de pressao acetileno - serie 700 / - 01 regulador de pressao oxigenio - serie 700 / - 04 valvulas secas de retencao corta chamas vpmg, vpmo, vpro, vprg	Unidade	15	1.806,42
07	KIT FLANGEADOR EXCENTRICO: Kit flangeador excentrico + cortador + escariador. / componentes: flangeador excentrico 3/16´´ a 3/4´´ cortador de tubo 1/8´´ a 1.1/8´´ escariador / (rebarbador) para tubos - caracteristicas: material super reforcado em aco forjado acompanha / maleta de protecao em pp.	Unidade	15	400,00	506,99	395,98	456,90	511,54	369,00			440,07	6,601,05
08	MALETA DE FERRAMENTAS: Maleta de ferramentas contendo os seguintes itens: / - 01 alicate bico longo 8.- 01 adaptador de 3/8 para .. - 01 adaptador de 3/8 para .. 03 / catracas: 1/4 - 3/8 - .. 01 chave ajustavel 8. -05 chaves combinadas com catraca em / polegadas: 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8. 05 chaves combinadas com catraca em milimetros: 10 mm - 12 mm - 13 mm - 14 mm - 16 mm. 01 chave para bits magnetica com catraca. - 52 bits / sendo: - 01 adaptador. - 06 canhao em milimetros: 6 mm - 7 mm - 8 mm - 9 mm - 10 mm - 11 / mm. - 06 canhao em polegadas: 3/16 - 7/32 - 1/4 - 11/32 - 3/8 - 7/16. - 06 fenda em / polegadas: 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - .. - 05 fenda em milimetros: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm. - / 03 fenda cruzada: ph1 - ph2 - ph3. - 05 hexagonal em milimetro: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm. - 03 / hexagonal em polegada: 5/32 - 3/16 - 7/32. - 04 pozidriv: pz0 - pz1 - pz2 - pz3. - 03 / quadrado: s1 - s2 - s3. - 10 torx: t5 - t7 - t8 - t10 - t15 - t20 - t25 - t27 - t30 - t40. - 05 / extensoes: - 01 com encaixe de 1/4: 3 - 02 com encaixe de 3/8: 3 – 6. 02 com encaixe de 1/2: / 3 – 5. - 01 jogo de chaves hexagonais em milimetro com 12 pecas: 0,9 - 1,27 - 1,5 - 2 - 2,5 - / 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 mm. - 01 jogo de chaves hexagonais em polegadas com 12 pecas: / 0.036 - 0.05 - 1/16 - 5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - .. - 85 soquetes: - 11 / soquetes sextavados em polegadas com encaixe de 1/4: 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - / 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 – 9/16. -12 soquetes sextavados em milimetros com encaixe de 1/4: 4 / mm - 5 mm - 5,5 mm - 6 mm - 7 mm - 8 mm - 9 mm - 10 mm - 11 mm - 12 mm - 13 mm - 14 / mm. - 09 soquetes estriados em polegadas com encaixe de 3/8: 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - / 9/16 - 5/8 - 11/16 - .. - 15 soquetes estriados em milimetros com encaixe de 3/8: 6 mm - 7 / mm - 8 mm - 9 mm - 10 mm - 11 mm - 12 mm - 13 mm - 14 mm - 15 mm - 16 mm - 17 mm - / 18 mm - 19 mm - 20 mm. - 07 soquetes sextavados longos em polegadas com encaixe de 3/8: / 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4. - 07 soquetes sextavados longos em milimetros com / encaixe de 3/8: 13 mm - 14 mm - 15 mm - 16 mm - 17 mm - 18 mm - 19 mm. - 12 soquetes / sextavados em polegadas com encaixe de 1/2: 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 19/32 - 5/8 - 21/32 - / 11/16 - 3/4 -25/32 - 13/16 - 7/8. - 12 soquetes sextavados em milimetros com encaixe de 1/2: / 9 mm - 10 mm - 11 mm - 12 mm - 13 mm - 14 mm - 15 mm - 16 mm - 17 mm - 18 mm - 19 / mm - 20 mm. - 02 soquetes sextavados para vela com encaixe de 3/8: 5/8 - 13/16. - 06 / suportes para os bits- 02 suportes para as chaves hexagonais - 01 maleta termoplastica com / acomodacoes para ferramentas	Unidade	18
09	RECOLHEDORA DE GAS REFRIGERANTE: Bomba recolhedora. recolhedora de gas / refrigerante (r-12, r134, r22, r404 e r410a), tensao 110-220v/60hz, compressor: 1/2 hp, / protecao de sobrecarga, sistema de compressao rotativa, alca e rodizios para transporte	Unidade	12	5.800,00	4.968,71	4.415,93	5.169,39					5.088,51	61.062,12
10	MALETA DE METROLOGIA DIMENSIONAL: Maleta de metrologia dimensional maletas com diversos instrumentos para o estudo de metrologia dimensional. composicao: 01 / x escala industrial de 0-300mm em aco inox e graduacao em mm e em polegadas; 01 x / micrometro interno 5-30mm 01 x micrometro externo 0-25mm, 01 x nivel linear de precisao, / 01 x paquimetro digital 150mm, 01 x paquimetro universal 150mm, 01 x suporte de medicao / com base magnetica, 01 x jogo de calibrador de folgas, 01 x relogio comparador 5 x 0,01mm, / 01 x goniometro com relogio, jogos de pecas para praticas com os instrumentos. acompanha / material didatico completo, composto por: manuais de aluno e professor, manual tecnico, / roteiros de praticas, slides ricamente desenvolvidos para o professor, videos demonstrativos / dos experimentos, biblioteca de componentes em 3d. o equipamento possui um sistema de / rastreamento por tecnologia quick response ou near field communication comunicando / diretamente com um portal de acesso ao material didatico completo e datasheets de todos os / componentes do equipamento. tratamento diferenciado: tipo i - participacao exclusiva de / me/epp.	Unidade	3
11	VACUOMETRO DIGITAL: Vacuometro digital, com as seguintes especificacoes: chave / on-off (liga-desliga), escala de 50 a 9999 microns, economizador de bateria desliga apos 10 / minutos; salva a ultima leitura depois de desligado; conexoes padrao de .”; funcionamento a / bateria; indicador de bateria fraca; display de cristal liquido; leitura em: microns, psi, inhg, / mbar, pascal, torr e mtorr. referencia: jbdv-22n (just better).	Unidade	16	1.100,00	1.248,00	1.290,00	1.214,37	1.256,59	1.184,95	1.089,50		1.197,63	19.162,08
12	BOMBA DE VACUO: Bomba de vacuo. bomba de vacuo e ar comprimido, tipo 2vc. • / produz vacuo ou ar comprimido, dependendo da necessidade do usuario. • possui manometro e vacuometro para controle. • possui dois filtros, uma na entrada do ar retem as impurezas e o / outro na saida para reter o oleo. • palhetas planas e deslizantes, montadas num rotor que gira / num alojamento excentrico, sao forcadas centrifugamente contra a cavidade da bomba, / gerando pressao e vacuo, 1725 rpm 1/6 hp, 0,13 kw, peso 8,6 kg. • pintura em epoxi. / performance: • deslocamento de ar (vazao): 1,3 pes3/min = 37 lts/min= 2,2 m3/h • vacuo / final: 27 polegadas ou 685,8 mm • pressao de ar por polegadas2 : 20 libras continuas / 25 / libras intermitentes a-23 x c-32 xl-20cm. componentes: • medidores (vacuometro e / manometro) • bicos para conexao de mangueiras • valvulas de regulagem • alca para / transporte • fio com interruptor liga/desliga	Unidade	19	1.600,00	1.800,00	1.469,00	1.487,00	2.328,00	2.397,00			1.846,93	35.089,77
13	BALANCA DE PRECISAO. : Balanca de precisao. balanca eletronica programavel, / capacidade para ate 110 kg, precisao: +/- 0,01 kg ou 0,1% da leitura, carga programavel, / funcao de auto power off; alimentacao: bateria de 9v (bateria inclusa); plataforma: 9” x 9”,garantia minima de 6 meses	Unidade	19	1.039,28	957,12	914,00	826,20	868,00	883,00	889,00		910,94	17.307,86
14	CONJUNTO DIDATICO PARA ESTUDO E PRATICAS EXPERIMENTAISDE INSTALACOES ELETRICAS / RESIDENCIAIS, PREDIAIS E INDUSTRIAIS.: Conjunto didatico para estudo e praticas / experimentaisde instalacoes eletricas / residenciais, prediais e industriais. conjunto composto por um painel didatico possuindo / constituicao modular que possibilita montagem em laboratorio dos varios circuitos eletricos / presentes nas instalacoes residenciais, prediais e industriais. ele permite realizar exercicios / rapidos com o uso de cabos pino banana evitando desperdicios de fio. o conjunto abrange o / estudo de varias areas de instalacoes entre as quais estao a de iluminacao, de comando, de / alarme, de medidas e outras.	Unidade	8	56.000,00	49.000,00	10.170,12	82.035,94				52.500,00		420.000,0
15	EQUIPAMENTO DIDATICO DE MEDIDAS ELETRICAS.: Equipamento didatico de / medidas eletricas. indispensavel para estudantes da area de eletrica e eletrotecnica conhecerem o funcionamento e as aplicacoes de dispositivos de medidas eletricas, / disponibiliza desde os mais simples circuitos resistivos ate simulacao de uma carga trifasica / indutiva de baixo fator de potencia para correcao de defasagens. possui modulos de / wattimetros, amperimetros, voltimetros, resistores, indutores, entre outros.	Unidade	6	38.500,00	58.200,00	40.822,38	73.916,60				49.511,19		297.067,14
16	BANCADA DIDATICA PARA ELETROTECNICA INDUSTRIAL: Bancada didatica / para eletrotecnica industrial -indispensavel para estudantes da area de eletrica e eletrotecnica / conhecerem o funcionamento e as aplicacoes dos dispositivos eletricos, desde os mais / simples como um circuito eletrico de iluminacao, ate os mais complexos circuitos sequencias / para partida de motores. possui modulos de contadores, reles, botoeiras, lampadas, / instrumentos de medicao, motores entre outros.	Unidade	1	16.100,00	53.000,00	31.360,14	82.035,94				42.180,07		42.180,07
17	KIT DIDATICA MODULAR PARA ESTUDO DE ELETRICIDADE, MAGNETISMO / E ELETROMAGNETISMO.: Kit didatica modular para estudo de eletricidade, / magnetismo e eletromagnetismo. sistema de treinamento para estudos de eletricidade basica, / magnetismo e eletromagnetismo constituido por main frame (unidade central de alimentacao / e medicao) e conjunto de modulos dedicados que, integrados, contemplem por meio de / experiencias praticas o estudo de, pelo menos os seguintes topicos: teoria basica de circuitos / eletricos em dc e ca - caracteristicas de resistores; medicao de tensao dc; medicao de corrente / dc; utilizacao de ohmimetros; lei de ohm; potencia em circuitos dc; circuitos serie paralelo; / lei de kirchoff; teoremas de norton, thevenin e da superposicao; teorema da maxima / transferencia de potencia; circuitos rc, dc e fenomenos transientes; medicao de tensao ac; / medicao de corrente ac; circuito rc ac; circuito rl ac; circuito rlc ac; caracteristicas de / transformadores; circuitos ressonantes serie e paralelo; filtros lc; / magnetismo/eletromagnetismo: dispositivos magneticos; campo magnetico; desenho de / curvas magneticas; intensidade do campo magnetico; lei de faraday e lenz; regra das / correntes; regra de fleming...conforme especificado no edital.	Unidade	3
18	KIT DIDATICO ANALISE DE SISTEMA DE REFRIGERACAO - ASR: Kit didatico / analise de sistema de refrigeracao - asr com caracteristicas minimas: kit destinado a analise / de sistema de refrigeracao, composta por uma camara frigorifica e uma bancada de trabalho / com armario e gavetas. o kit permite a aquisicao e armazenamento das variaveis pressao e / temperatura atraves de data logger instalado no equipamento. a concepcao auto portante do / equipamento e suas dimensoes facilitam a utilizacao em treinamentos in company. o kit e / composto por uma camara frigorifica e uma bancada de trabalho - estrutura autoportante em / perfis aluminio anodizado 45 x 45, acabamento com perfil de pvc preto, suportada por / rodizios. a estrutura comporta uma bancada de trabalho nas dimensoes aproximadas 750 x / 900 x 750 mm (lxaxp), com quatro gavetas, duas para ferramentas e duas para para / equipamentos, um armario duas portas em mdf embutidos na estrutura e uma camera fria de / dimensoes aproximadas de 750 x 1000 x 750 mm (lxaxp). o kit e composto por: 05 sensores / de platina tipo pt100 a 3 fios. necessidade de treinamento.	Unidade	3
19	SISTEMA DE TREINAMENTO E GERACAO DE FALHAS EM PROCESSOS / TERMICOS (AQUECIMENTO / REFRIGERACAO): Sistema de treinamento e geracao / de falhas em processos termicos (aquecimento / refrigeracao): todas as experiencias sao / montadas em estrutura movel, equipada com chave de seguranca liga/desliga para assegurar a / integridade fisica do aluno e professor. possibilita a inclusao de varias falhas inseridas / eletricamente e manualmente. os circuitos apresentam pontos de testes para diagnosticos de / forma a permitir aos alunos, realisticamente, executarem pesquisa em nivel de sistema sem / precisar desmontar os componentes.	Unidade	3
20	BANCADA DE REFRIGERACAO AUTOMOTIVA: Bancada de refrigeracao / automotiva. sistema com interface para computador com as seguintes especificacoes / minimas: - bancada robusta fabricada com tubos e chapas metalicas, pintura em epoxi / (processo eletrostatico); - caixa evaporadora com motor e turbina; - condensador; - / compressor; - eletroventiladores; - filtro anti-polem; - filtro secador/acumulador; - painel de / controle analogico e digital; - pressostato; - termostato; - conectores de engates rapidos, / presilhas, valvulas, mangueiras, correias, difusores, bicos para manometros; - reles, fusiveis e / dispositivos de seguranca; - motor eletrico com velocidade variavel para propulsao do / compressor; - bateria com carregador acoplado; - painel com display de cristal liquido grafico / com apresentacao em tempo real das grandezas dos sensores, atuadores, graficos de pressao e / temperatura do sistema. - camara em acrilico resistente e transparente com matriz de sensores / proporcionando medicao em “3d” da temperatura; - software de monitoracao e atuacao em / tempo real dos componentes do sistema; - comunicacao com pc via serial rs232 e usb deve / permitir no minimo os seguintes experimentos: - conhecer os componentes de refrigeracao / automotivos; - troca do fluido refrigerante; - uso do manifold; - medidas eletricas (corrente, / tensao e resistencia); - ligacoes eletricas dos componentes; - conexoes mecanicas de engates, / compressor e correia; - rendimento do sistema; - perda de rendimento devido obstrucao nos / filtros secador/acumulador e anti-polem - perda de rendimento por falta ou excesso de fluido / refrigerante. deve acompanhar: - manifold para fluido refrigerante; - apostila teorica em / portugues apresentando os principais pontos da tecnologia em estudo; - apostila pratica em / portugues apresentando roteiros de experimentos praticos e exercicios de fixacao; cabos para / ligacoes suficientes para todos os experimentos	Unidade	1	98.000,00
21	SISTEMA PARA REFRIGERACAO COMERCIAL: Bancada para fins didaticos em / laboratorio, destinado ao estudo que simula o sistema frigorifico empregado em sistemas / frigorificos comerciais, permitindo que o aluno visualize seus componentes e como / funcionam; Atraves de ajustes nos parametros dos dispositivos de controle, o sistema / frigorifico permite a simulacao de operacao como refrigerador (resfriamento) ou como / freezer (congelamento). Equipamento apresenta as seguintes caracteristicas: / CARACTERISTICAS TECNICAS: Dimensionada de forma a suportar todo o peso do / conjunto em regime de trabalho sem ocorrencia de deformacoes. Equipamento montado em / perfil de aluminio 45x45 mm e acabamento em PVC preto com tampo em MDF; Rodizios / com trava para movimentacao da bancada. Dimensoes aproximadas: Altura: 1.800 mm x / Largura: 1.700 mm x Profundidade: 750 mm. PRINCIPAIS COMPONENTES: Uma camara / frigorifica constituida de dois compartimentos cada um com dimensoes aproximadas de / Altura: 450 mm x Largura: 400 mm x Profundidade: 300 mm, sendo um para simulacao de / congeladore outro para simulacao de resfriador; Unidades evaporadoras para conveccao / natural, capacidade aproximada de 300 kcal/h cada, sendo uma para atender a area de / congelados e a outra para atender a area de resfriados; Condensador a ar dimensionado para / atender a carga gerada pela operacao simultanea das duas unidades evaporadoras; / Compressor alternativo hermetico ou semi hermetico, dimensionado para atender a carga / gerada pela operacao simultanea das unidades evaporadoras; Regulador de velocidade para o / ventilador do condensador; Regulador de frequencia para o compressor; Um medidor de / consumo eletrico; Duas valvulas de expansao termostatica permitindo temperaturas de - 40 / graus centigrados a + 10 graus centigrados; Duas valvulas solenoides; Duas valvulas / direcionais; Valvula de servico; Seis valvulas de abertura manu-al; Seis termopares ou PT / 100; Filtro se-cador; Um reservatorio de liquido; Um manometro de alta pressao; Um manometro / de baixa pressao; Pressostato de alta e baixa; Um termostato controle na faixa de - / 25oc a + 50oc; Visor de liqui-do; Duas chaves para alimentacao eletri-ca NFB 20 a; Tubulacao / em cobre, interli-gando os componentes da planta de refrigeracao, com conexoes flangeadas / ou soldadas; Resistencia eletrica nas portas das camaras; Sistema eletrico completo / interligando os componentes da planta de refrigeracao de forma a permitir sua perfeita / alimentacao eletri-ca, comando e controle; Carga de gas refrigerante R 134 A. / ALIMENTACAO: 220 V monofasico. (Ou-tras tensoes de alimentacao disponiveis sob / consulta). TAREFAS POSSIVEIS NO CONJUNTO DI-DATICO: Conhecimento do ciclo / frigorifi-co; Estudo do circuito de refrigeracao; Calibracao das valvulas de expansao dos / evaporadores do congelador e do refri-gerador; Verificacao da influencia da valvula solenoide / no sistema; Verifica-cao da quantidade de fluido refrigerante no sistema; Verificacao da / saturacao do sistema; Visualizador de liquido na en-trada da valvula de expansao; Conferencia / da ligacao eletrica do sistema completo; Estudo da influencia da velocidade de / ventilacao do condensador na capacidade de fabricar o “frio”; Estudo da influencia da / velocidade de ventila-cao do condensador sobre a tomada de alta pressao; Estudo do / consumo de energia do compressor sobre os fatores indicados acima; Diagnostico e solucao / de defeitos. ACESSORIOS: Manual com instrucoes de montagem, instalacao, / funcionamento, seguranca conforme normas vigentes e esquema eletrico. Acompanha / tambem manual dos principais componentes instalados. Todos em portugues	Unidade	3	94.000,00	79.114,32
22	BOMBA CENTRIFUGA: Bomba d´agua centrifuga 1cv. caracteristicas minimas: / motobomba tipo centrifuga de um estagio com rotor fechado. rotor injetado em termoplastico / de engenharia noryl e reforcado com fibra de vidro, roscado diretamente na ponta do eixo. / carcaca da bomba fabricado em liga de aluminio-silicio. carcaca do motor em chapa de aco. / curva de elevacao de 8,0m a 34,0m (+-1m). vazao de 0,4m3/h para 34m de elevacao. / recalque com rosca 1´ bsp. succao com rosca 1´ bsp. motor eletrico de 1cv 60hz, 3.500 rpm, / 220v, trifasico, ip21, isolamento classe b . selo mecanico com diametro 5/8 construido com / borracha nitrilica, mola de aco inox e faces de vedacao em grafite e ceramica. temperatura de / trabalho com liquido de ate 80¨c.	Unidade	3	716,16	667,42	509,80	429,72	595,50	811,06	755,00		640,67	1.922,01
23	CAMERA TERMOGRAFICA: Camera termografica portatil, com peso maximo de 1,4 kg / incluindo a bateria, lente e display instalados; faixa espectral entre 7 e 14 micrometros; com / detector de 640x480 pixels, ou melhor, tipo matriz de plano focal (“focal plane array”); / exatidao de medida de +/- 2 oc ou +/- 2% da leitura em toda faixa de medicao, ou melhor; / sensibilidade termica (netd-“noise equivalent temperature difference”) de 40 mk. (quarenta / milikelvin) a 30 oc em toda faixa de medicao ou melhor; foco automatico e manual atraves de / comandos eletronicos e foco manual tambem atraves de anel de foco na lente do / equipamento; lente padrao com campo de visao horizontal (hfov) entre 14° e 20°; capaz de / executar medicao de temperaturas (faixa de leitura de temperatura) de -40 oc a 650 oc ou / maior; resolucao espacial (ifov) entre 0,38 e 0,55 mrad (miliradianos), com distancia minima / focal de 0,5 metros ou menor; habilitado para gravar imagens termicas (radiometricas), com / resolucao minima de 14 bits, em cartao removivel de memoria e em formato jpeg / radiometrico possivel de ser visualizado em softwares comerciais de edicao de imagens, tipo / o microsoft paint. em cada arquivo de imagem termica devera ser possivel gravar pelo menos / 60 segundos de audio; imagem com frequencia de atualizacao (frame rate) de 30 hz ou maior. / capaz de gravar sequencia de imagens radiometricas (filme radiometrico) e videos nao / radiometricos; saida de video, ntsc ou hdmi; interface usb e/ou “firewire”, interface wi-fi para / controle remoto e transferencia de video em tempo real, habilitado para ser controlado via / computador; monitor de cristal liquido (lcd), com resolucao minima de 800x480 pixels com / funcao touchscreen. capaz de visualizar e gravar imagens no espectro visivel com camera de / video digital colorida embutida, com resolucao minima de 5,0 megapixels; capaz de / visualizar e gravar imagens compostas do espectro visivel e infravermelho, funcao “fusao”; / analise da imagem termica diretamente na camera com funcoes de medicao de temperatura / disponiveis em tempo real, pontos de temperatura e areas (caixa ou circulo) com opcao de / leitura de temperaturas maxima e minima; funcao isoterma; capaz de corrigir a emissividade / atraves de selecao de lista ou insercao direta de valores de 0,01 ate 1,0; capaz de corrigir a / leitura de temperatura atraves de ajustes de temperatura ambiente, distancia do objeto, / umidade relativa do ar; temperatura refletida e transmissao optica (optica externa); habilitado / para operar em ambientes externos sujeitos a intemperies, com temperatura ambiente entre / -15 oc e 50 oc e umidade relativa do ar de ate 95%, sem condensacao. grau de protecao de / involucro ip54; adaptador para conexao a rede eletrica; duas baterias internas recarregaveis, / no minimo; carregador de baterias para carga em duas baterias simultaneamente; protetor e / fixador das lentes; maleta apropriada para transportes do instrumento e acessorios;	Unidade	2	3.788,20	2.144,62	2.544,97	2.925,15	3.100,00	4.990,00		3.012,58		6.025,15
24	MICROMETRO EXTERNO: Caracteristicas minimas: o micrometro externo, tambor com / catraca, faces de medicao de metal duro, tambor e bainha com acabamento cromado deve ter / faixa de medicao de 0 a 25mm e resolucao indicada de 0,01 mm. erro maximo admissivel / para indicacao de _2,0 μm. deve incluir estojo e chave. o instrumento deve vir acompanhado / de certificado de calibracao emitido por laboratorio acreditado e com incerteza de medicao / compativel com a especificacao do equipamento. garantia minima de 12 meses.	Unidade	10	413,81	577,31	563,99	430,00	680,00	673,13	790,00		589,75	5.897,50
25	COLECAO PESOS PADRAO: Colecao pesos padrao, material aco inoxidavel, modelo / aprovado de acordo com aportaria 233/ 94, quantidade pecas 13, composicao 1g- 2g- 2g- 5g- / 10g- 20g- 20g- 50g- 100g-, tipo classe f1, aplicacao metrologia legal do inmetro	Unidade	5	402,44	399,00	290,00	136,68	323,80	184,71		613,80		3.069,00
26	RELOGIO APALPADOR ANALOGICO: Relogio apalpador analogico relogio apalpador / com faixa de medicao de 0,8 mm o relogio apalpador com faixa de medicao de 0,8 mm e / resolucao indicada de 0,01 mm deve ter possibilidade de contato em ambas direcoes de / medicao, mancais de rubi, e guias de rabo de andorinha em 3 posicoes distintas. erro maximo / admissivel para indicacao de 8,0 μm para a faixa de medicao. deve acompanhar no estojo: / ponta de contato de metal duro com diametro de 2mm, haste rabo de andorinha com diametro / de 8 mm e porca de fixacao, pinca universal e haste retangular para adaptacao em medidor de / altura. o instrumento deve vir acompanhado de certificado de calibracao emitido por / laboratorio acreditado e com incerteza de medicao compativel com a especificacao do / equipamento. garantia minima de 12 meses	Unidade	10	303,80	244,09	309,65	340,00	485,00	290,00			328,76	3.287,60
27	MICROMETRO INTERNO: Micrometro interno faixas de medicao de diametros: 20-25 / mm, 25-30 mm, 30-40 mm e 40 -50 mm jogo de micrometros internos de 3 pontas, para / medicao de diametros na faixa de 20 a 50 mm. o jogo deve ser composto de 4 micrometros / (com faixas de medicao de 20 a 25 mm, 25 a 30 mm, 30 a 40 mm e 40 a 50 mm), 02 / calibradores anel liso (com valor nominal de 25 mm e 40 mm), 01 extensao para medicao em / profundidades ate 240 mm, chaves de montagem e regulagem, estojo de madeira para / armazenamento dos itens listados anteriormente. o micrometro deve apresentar resolucao / indicada de 0,005 mm (ou melhor), tambor e bainha em acabamento cromado, as pontas de / medicao revestidas de titanio, e erro maximo admissivel de _0,003 mm. o calibrador anel liso / deve apresentar erro maximo admissivel para a cilindricidade de 1,0 μm. os micrometros devem vir acompanhados de certificado de calibracao, realizado por laboratorio acreditado, / com capacidade de medicao e calibracao (cmc) igual ou menor a 2,0 μm declarada em seu / escopo de acreditacao. os certificados de calibracao emitidos devem conter o simbolo da / acreditacao. os calibradores anel liso de referencia devem vir acompanhados de certificado de / calibracao, realizado por laboratorio acreditado.	Unidade	10	1.950,00	1.750,00	1.880,00	1.694,90	1.446,91	2.611,55			1.888,89	18.888,90
28	BANCADA DE TRABALHO: Bancada de trabalho, utilizado em oficinas, dimensoes / minimas: largura 2000mm, profundidade 1000mm, altura 900mm. construida com chapa de / aco, estrutura soldada, pintura pu de alta resistencia, tampo de madeira com tratamento / especial de, no minimo, 60mm de espessura.	Unidade	10	1.549,70	1.429,50	1.566,89					1.515,36	15.153,60
29	MICROMETRO (POLEGADA/METRO): Capacidade 0-1; resolucao .000005/.00002 - / 0,0001mm/0,0005mm (selecionavel); exatidao ―.00002; faces de medicao / (batente) o3,2mm; peso 400g.	Unidade	11	629,90
30	EQUIPAMENTO ENSAIO MECANICOS: Maquina universal para ensaios mecanicos de / tracao, compressao, flexao, etc; eletromecanica, microprocessada, - capacidade: 600kn / (60000kgf); - tipo: dupla coluna autoportante; - acionamento: atraves de fusos de esferas / recirculantes pre-carregados com sistema de colunas guias cilindricas.	Unidade	3	490.000,00
31	VISCOSIMETRO: Viscosimetro copo ford. copo, tripe e sapatas niveladoras em aluminio. / orificios n¨ 2, 3, 4, 5 6 e 8.	Unidade	1
32	FRIGOBAR: Frigobar, com capacidade total bruta de 120 litros; cor branca; 220 volts; com / tecnologia frost free, gaveta multiuso; grade retratil; porta reversivel; porta latas e prateleiras / modulares; prateleira inferior com capacidade para garrafas de ate 2,5 litros; pes niveladores / frontais, certificado pelo inmetro	Unidade	4	1.344,67	1.000,00	1.060,95	989,00	1.053,56	1.547,40			1.165,93	4.663,72
33	SORVETEIRA: Maquina de sorvete equipamento semi-automatico para fabricacao de / sorvetes de acai e outros a base de agua (abacaxi, limao etc) ou a base de leite (chocolate, / morango, baunilha etc). o processo de producao e conhecido como descontinuo ou por batida / , porque inserimos certa quantidade de mistura e esperamos o batimento e congelamento / dessa quantidade, para depois inserir uma nova mistura. - capacidade : 12 litros cada cuba - / com tres torneira , sendo duas torneira de sabores diferentes e uma mista comprimento = 720 / mm, largura = 500 mm, altura = 1313 mm. 220 v, monofasica 50/60 hz. garantia do / fornecedor: minimo de 01 ano	Unidade	1	15.990,00	15.750,00	12.103,63					14.614,54	14.614,54
34	REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX 352 LITROS COM PORTA-LATAS REMOVÍVEL CAPACIDADE DO REFRIGERADOR 272 CAPACIDADE DO FREEZER 80 VOLTAGEM 220V. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A	Unidade	7	2.529,85	2.499,00	2.013,00	3.398,71	2.238,00	2.168,29			2.474,48	17.321,36
35	SISTEMA DIDATICO PARA ESTUDO E TREINAMENTO EM REFRIGERACAO / INDUSTRIAL: ESTE SISTEMA DIDATICO DEVE POSSUIR ELEMENTOS/MODULOS / UTILIZADOS NA INDUSTRIA, POREM ADAPTADOS PARA UTILIZACAO EM / BANCADA DIDATICA. ELE NAO DEVE APRESENTAR PARTES ELETRICAMENTE / DESCOBERTAS E DEVERA SER FORMADO POR UM CONJUNTO DE / ELEMENTOS/MODULOS CUJAS DIMENSOES, QUANTITATIVOS E / CARATERISTICAS TECNICAS DEVEM SER DETALHADAS NA PROPOSTA. OS / ELEMENTOS/MODULOS DEVEM SER COMPATIVEIS ENTRE SI E POSSIBILITAR / ATIVIDADES DIDATICAS RELATIVAS AO TEMA DESTE PRODUTO. O SISTEMA / DEVERA RESFRIAR AGUA QUENTE, PARA A TEMPERATURA AMBIENTE, / UTILIZANDO TORRE DE REFRIGERACAO MOSTRANDO QUE POR MEIO DE / CONTATO LIQUIDO/GAS, A AGUA EVAPORA OCORRENDO O SEU / RESFRIAMENTO. O SISTEMA DEVERA APRESENTAR NO MINIMO OS SEGUINTES / ELEMENTOS: TORRE DE REFRIGERACAO, GRADES DE CONTATOS, / VENTILADOR CENTRIFUGO, BOMBA PERIFERICA, BASE E COMPONENTES / HIDRAULICOS, MEDIDORES DE FLUXO E DE TEMPERATURA, AQUECEDOR DA / AGUA, SOFTWARE DE OPERACAO E CONTROLE, ESTACAO DE TRABALHO COM / ROTEIROS PREDEFINIDOS. A TORRE DEVERA TER NO MINIMO UMA SECAO / TRANSVERSAL DE 150 X 150 MM E APRESENTAR 8 NIVEIS COM 19 ELEMENTOS / POR NIVEL, SENSORES DE TEMPERATURA EM TRES PONTOS ( 7 SENSORES DE / TEMPERATURA DE BULBO SECO, 7 SENSORES DE TEMPERATURA DE BULBO / UMIDO E 3 SENSORES DE TEMPERATURA DA AGUA). O AQUECIMENTO / DEVERA SER AJUSTAVEL EM 3 ETAPAS: 0,5KW, 1KW Y 1,5KW. O CIRCUITO DE / AGUA QUENTE DEVERA TER BY-PASS E A REGULAGEM ELETRONICA DO / FLUXO DE AGUA QUENTE E DO FLUXO DE AR DEVE SER FEITA MEDIANTE / SOFTWARE. O SISTEMA DEVERA PERMITIR AS SEGUINTES ATIVIDADES / DIDATICAS: FUNDAMENTOS TERMODINAMICOS DA TORRE DE / REFRIGERACAO, MEDICAO DE FLUXO DE AR, DE TEMPERATURAS DO AR, DA / TEMPERATURA DA AGUA E HUMIDADE DE AR; DETERMINACAO DE POTENCIA / FRIGORIFICA, BALANCEAMENTO ENERGETICO, E CALCULOS DE PARAMETROS / DE PROCESSO COMO DISTANCIA, LIMITE DE REFRIGERACAO, DIMENSAO DA / ZONA DE REFRIGERACAO, ETC. O SISTEMA DEVERA SER FORNECIDO COM / ESTACAO DE TRABALHO, SOFTWARE, MANUAL DE EXERCICIOS E DEVERA TER / DIMENSOES APROXIMADAS DE 1,10M (A) X 0,6M (P) X 0,6M (L) . NAO SERAO / ACEITAS PROPOSTAS CUJO TEXTO INDICA COPIA E COLA DO TERMO DE / REFERENCIA PUBLICADO NEM EMENDAS DA PROPOSTA A POSTERIORES E / NAO SERAO NEM ANALISADOS CATALOGOS A NAO SER EM LINGUA / PORTUGUESA, PODENDO SER NECESSARIO, NA HORA DA PROPOSTA A COPIA / DO MANUAL TECNICO E/OU DO MANUAL DE EXERCICIOS E/OU FOTO DA / CAPTURA DE UMA PAGINA DE SOFTWARE . JUNTO COM A PROPOSTA DEVERA / SER APRESENTADO CATALOGO, EM PORTUGUES, COM FOTOS (NAO SENDO / ACEITAVEL COM FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS E/OU DESENHOS / TECNICOS) COM SUFICIENTES INFORMACOES DE FORMA A PERMITIR A / VERIFICACAO DA OFERTA E SUA CONSISTENCIA. A PROPOSTA DEVE INCLUIR / CAPACITACAO DE NO MINIMO 20 HORAS. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES	Unidade	01	31.000,00	125.000,00
36	SISTEMA DIDATICO PARA ESTUDO E TREINAMENTO EM MANUTENCAO DA / EFICIENCIA ENERGETICA EM SISTEMAS DE CLIMATIZACAO / SUPERVISIONADOS: Este produto deve possuir elementos/modulos utilizados na / industria, porem adaptados para utilizacao em sistema didatica. Ele nao deve apresentar / partes eletricamente descobertas e devera ser formado por um conjunto de / elementos/modulos cujas dimensoes, quantitativos e carateristicas tecnicas devem ser / detalhadas na proposta. Os elementos/modulos devem ser compativeis entre si e possibilitar / atividades didaticas relativas ao tema acima especificado. O sistema para Estudo de / Eficiencia Energetica em climatizacao deve possibilitar o estudo e analise das medidas de / consumo de energia eletrica, dos gradientes de temperatura, dos possiveis defeitos e perdas / de rendimento em um sistema de condicionamento de ar incluindo o ciclo reverso. Deve / possibilitar demonstrar com medidas as diferencas no consumo energetico em diferentes / condicoes do ambientes climatizado. Construido com perfis estruturais de aluminio, / reforcados, anodizados e com acabamentos, deve ter dimensoes aproximadas de 2000 mm de / largura x 800 mm de profundidade x 1700 mm de altura, com camara climatizada de no / minimo 1,0 metros cubicos, e ser apropriado para a instalacao dos equipamentos de / acionamento, os circuitos eletricos, as tubulacoes de gas refrigerante e os componentes e / instrumentos do sistema, como manometros, valvulas, pressostatos, visores de liquido e / outros necessario ao correto funcionamento do sistema. Todo o circuito, suas tubulacoes e / componentes, deverao ser montados de forma didatica em um painel do lado externo, que / permite a manobra de diversas valvulas que interferem no funcionamento sistema, de modo a / inserir perturbacoes que simulam falhas ou perdas de rendimento. A sistema e formada pelos / seguintes modulos/funcoes. Painel de comandos montado sobre a sistema , provendo / alimentacao e protecao para o sistema com disjuntores, chaves, botoeiras e sinaleiros e / permitindo o comando manual. A alimentacao do sistema sera feita em 220 Vca e neste / painel serao instalados os equipamentos necessarios para as medicoes dos parametros / eletricos e das temperaturas, bem como o sistema de aquisicao de dados e o multimedidor. / Sera fornecido um multimedidor com armazenamentos de dados possibilitando a leitura dos / parametros eletricos diretamente no sistema , sem o uso de um computador, quando se estiver / operando a sistema manualmente; um armazenamento em pen-drive deve permitir uma / impressao imediata dos valores armazenados. Manometro analogico e digital transmitindo a / leitura para o sistema de coleta de dados no computador. Licenca de software de supervisao / de processo e visualizacao medidas utilizando CLP de modo a permitir ter uma inteligencia / capaz de mostrar telas de processos e telas de medidas alem de comandar os atuadores do / sistema com portas analogicas de leituras dos sensores e transdutores e IHM de 7” colorido / tipo touch screen. A camara termica sera fechada em todas as faces para formar um ambiente / estanque como uma area isolada abrigara o evaporador e externamente sera instalado o / Condensador formando um sistema de 12.000 btu's com ciclo reverso. O compressor, o / circuito de liquido/gas, o condensador, os instrumentos, as valvulas e demais dispositivos / serao instalados nas laterais e na base da sistema para que fiquem visiveis e possam ser / acessados rapidamente. Serao inclusos cinco medidores de temperatura digitais em pontos / equidistantes na area interna climatizada e um outro na parte externa, para se poder observar / as diferencas de temperatura nestes pontos e mais dois transmissores de temperatura no / compressor ( um na succao e outro na descarga) para se observar as temperaturas no circuito / de refrigeracao; estes dois ultimos tem seus sinais enviados para o sistema de coleta de dados. / O sistema deve tambem considerar outros parametros tipo humidade, descongelamento, carga / do refrigerante, etc para o bom funcionamento do todo. Atividades didaticas do sistema: / experimentos eletricos proprios para estudar os principios eletricos utilizados no ar	Unidade	01	147.000,00	204.827,77
37	KIT DIDATICO BALCAO DE REFRIGERACAO: Kit didatico balcao de refrigeracao: o / kit deve apresentar um balcao frigorifico com frontal curvo nas dimensoes aproximadas de / 1100x1300x650mm (axlxp), volume aproximado 700 litros e rodizios para movimentacao. a / alimentacao do equipamento deve ser 220vca monofasico. o sistema de refrigeracao deve / apresentar compressor fechado, pressostato de alta e baixa pressao, condensador, evaporador / e ventilador. o kit deve conter painel de controle com protecao contra curto-circuito e / sobrecarga, controlador digital de temperatura, manopla para habilitacao do sistema e botao / de emergencia. neste painel deve haver uma tomada multipolar para a conexao de todos os / sinais eletricos presentes no kit. o balcao deve ter controle de temperatura via controlador do / painel de comando ou termostato mecanico externo, instalado na estrutura do kit.	Unidade	03	65.000,00	42.099,10
38	DECIBELIMETRO: Display de cristal liquido (LCD) de 4 digitos, Fabricado conforme / Norma ANSI S1.4, IEC-804, IEC-60651 Tipo 2 e IEC-61672-1, Medicao: SPL, LEQ, / MAXL, MINL, Escala: 30 a 130 dB, Precisao: ― 1.5 dB, Resolucao: 0.1 dB, Microfone de / eletreto condensado destacavel, Ponderacao: A e C, Resposta: Rapida e lenta, Integra tempo / real com calendario, Indicacao de bateria fraca, Frequencia: 31,5 Hz a 8 Khz, Saida / analogica: 10mV DC / dB, Calibracao: Atraves de calibrador externo (opcional), Interface / serial: RS-232, Coletor de dados: 32.000 registros, Temperatura de operacao: 0 a 40oC. * / Umidade de operacao: 10% a 90% RH, Alimentacao: 4 Pilhas de 1,5V. * Dimensoes: 265 x / 72 x 35 mm, Peso: 310g. Requisitos do Sistema: Hardware necessario para a instalacao, 20 / Mb disponivel de disco rigido, PC Pentium III ou superior, Porta Usb disponivel, Monitor / VGA ou superior, 256 Mb de memoria RAM, Sistema Operacional: Windows 2000, XP ou / Vista. Acessorios: maleta para transporte, 4 pilhas, Software, Cabo RS-232, Protetor de vento / mod. SB-01, Plug 3,5, Chave de fenda, Calibrador mod. CAL-4000, Estojo para transporte / mod. ES-01, Certificado de calibracao, garantia de 12 meses, A garantia deve contar a partir / de ateste final do solicitante. Garantia de pelo menos um ano para qualquer defeito de / fabricacao. Manual de Instrucao em portugues. Certificado de garantia do produto.	Unidade	04	628,49	490,00	500,00	540,00	696,31	718,19			595,50	2.382,00
39	SELF CONTAINED: CONDENS AR; 22TR;407C;220;40BZA25226TP,CARRIER. SELF CONTAINED; CONDENSAÇÃO A AR, 9HCB08226; MÓDULO DE VENTILAÇÃO 40BZ; SEPARADO DA UNIDADE; VENTILADORES CENTRÍFUGOS; DUPLA ASPIRAÇÃO; SIROCCO; CAPACIDADE NOMINAL 22 TR'S; R407C; TERMOSTATO ELETRÔNICO COM DISPLAY; 220V-3-60HZ; MODELO: 40BZA25226TP, CARRIER COMPOSTO DE: COMPRESSOR SCROLL RESISTÊNCIA DE CÁRTER FILTRAGEM (G1-1") BANDEJA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO KIT COMANDO - KIT COMANDO DIGITAL PROGRAMÁVEL PARA 2 ESTÁGIOS; CKDCPG2A REFERENCIA CARRIER PRESSOSTATOS MINIATURIZADOS VALV. SERV. E BLOQUEIO - SUCÇÃO, DESCARGA E LÍQ. VISOR DE LÍQUIDO VÁLVULA SOLENÓIDE QUADRO ELÉTRICO INCORPORADO VÁLVULAS 1/4" SERVIÇO FILTRO SECADOR VÁLVULA DE EXPANSÃO TERMOSTÁTICA TEMPORIZAÇÃO DE PARTIDA COMPRESSOR LOCK-OUT - CLO LINE BREAK FILTROS DE AR PARA 9BX RELÉ DE SEQUÊNCIA DE FASE RELÉS DE SOBRECARGA SIFÃO NA LINHA DE SUCÇÃO	Unidade	1	47.090,00	37.000,00
40	Regulador de Pressao: Regulador de pressao para cilindro de Nitrogenio (N2). Duplo / estagio. Faixa de Temperatura: - 40 a 60 graus C. Manometro 2 , Escala: psi e bar, / Estanqueidade: 1 x 10-8 atm cm3/s He. Coeficiente de Vazao: 0,16. Corpo e Capa: Latao / forjado e cromado.	Unidade	06
41	Cilindro de Nitrogenio: Cilindro para armazenamento de gas N2 (Nitrogenio) 6.0 / (99,9999%), tipo T (torpedo), com capacidade para 9,0 m3, pressao 200 kgf/cm2. O cilindro / deve vir completo com Nitrogenio	Unidade	06	1.348,20	1.594,89	1.400,00	1.820,00	1.472,43	1.274,00			1.484,92	8.909,52
42	Kit Arduino Iniciante: Kit Iniciante Arduino Composto por, no minimo: 01 placa Arduino / Uno R3 ou equivalente; 01 cabo USB; 01 protoboard 400 pontos ou maior; 01 sensor de / temperatura; 20 jumpers macho-macho; 01 sensor de luz LDR; 01 buzzer; 05 lampadas LED / vermelho; 05 lampadas LED verde; 05 lampadas LED amarelo; 01 lampada LED alto brilho; / 20 resistores, de valores variados; 01 potenciometro 10 k ; 04 chaves momentaneas tipo / push-button; 01 caixa plastica organizadora.	Unidade	24	179,43	151,52	159,99	222,26					178,30	4.279,20
43	Kit Arduino Avancado: Kit Arduino Avancado Kit de componentes para montagens / utilizando Arduino, deve ser composto por, no minimo: 01 placa Arduino com / microcontrolador ATmega328 ou equivalente; 01 cabo USB; 01 Fonte 9 V ou 12 V / 1 A / bivolt; 01 protoboard 830 pontos ou maior; 30 jumpers macho-macho, no minimo; 10 / jumpers macho-femea; 01 display LCD (20x4) ou (16x2); 01 modulo rele, 2 canais, tensao de / operacao 5 V; 01 sensor de distancia ultrassonico, com emissor e receptor acoplados, precisao / de 3 milimetros; 01 kit controle remoto IR; 01 componente de emissao e deteccao / infravermelha; 01 modulo acelerometro, com 3 eixos; 01 motor de passo; 01 micro servo 9g; / 01 sensor de temperatura; 01 sensor de luz LDR; 01 buzzer; 05 lampadas LED vermelho; 05 / lampadas LED verde; 05 lampadas LED amarelo; 01 lampada LED alto brilho; 01 lampada / LED RGB; 30 resistores, de valores variados; 02 potenciometros trimpot 10 k ou 100 k ; 04 / chaves momentaneas tipo push-button; 01 Teclado 12 botoes; 01 Display de Sete Segmentos; / 01 Transistor para chaveamento; 01 Transistor - para potencia; 2 capacitores ceramicos; 01 / caixa plastica organizadora.	Unidade	32	344,30	397,15	431,63	329,90					375,75	12.024,00
44	Camara Fria: Camara Fria Modular de Congelamento com controle de temperatura para / armazenamento de alimentos congelados, com sistema completo de refrigeracao, / desenvolvida especialmente para armazenamento de Produtos Congelados, com temperaura / de trabalho de -20oC, capacidade de armazenamento de 8,55 metros2 / 28,30 metros3 Controle / de temperatura para faixa de trabalho de 0oC a -25oC, estabilizado em -20oC. Comando / microprocessado para ajuste dos parametros de funcionamento, ajuste do sistema completo / de refrigeracao, ajuste do sistema de alarmes sonoro e visuais, ajuste do sistema de ventilacao / interna e controle de ciclooperacional.Dimensoes Externas: 3300 x 3150 x 3700 mm (C/L/A) / Dimensoes Internas: 3000 x 2850 x 3320 mm (C/L/A) Temperatura de Trabalho: 0oC a -25o / C, estabilizada em -20oC - Estrutura confeccionada em paineis dupla face com isolamento / termico em poliuretano (PUR), com espessura de 150 mm, lado interno e externo revestido / em chapa de aco galvanizado com pintura eletrostatica na cor clara de alta durabilidade. / Cantoneiras internas e externas confeccionadas em aco galvanizado com pintura eletrostatica, / fechadura externa com chave para fechamento e internamente com dispositivo de seguranca.	Unidade	02	21.979,10	23.067,20	30.000,00	28.140,00	25.480,00				25.733,26	51.466,52
45	Bancada Didatica para Montagem de Refrigeracao: Bancada para fins didaticos em / laboratorio, destinado ao estudo com o objetivo de proporcionar aos alunos a visualizacao, / conhecimentos e habilidades necessarias a montagem completa de um sistema de refrigeracao / com camara fria. Equipamento apresenta as seguintes caracteristicas: CARACTERISTICAS / TECNICAS: Dimensionada de forma a suportar todo o peso do conjunto em regime de / trabalho sem ocorrencia de deformacoes. Equipamento montado em perfil aluminio 45x45 / mm de alta resistencia, com acabamento das ranhuras em PVC na cor preta. Paineis em MDF, / com revestimento branco. Apoiada em rodizios com freio. Dimensoes aproximadas: A: 1.500 / mm x L: 710 mm x P: 740 mm. PRINCIPAIS COMPONENTES: 01. Unidade condensadora / 3/4 CV completa, que opera com fluido refrigerante R22, e foi projetado para atingir / temperaturas de ate -15°C, 01. Unidade compressora de base com tanque e valvula, / temperatura de evaporacao -15°C a 0°C; 01. Pressostato para alta e baixa pressao; 01. / Controlador de temperatura para refrigeracao; 01. Metro de tubo capilar; 03. Metros de / tubulacao de cobre; 01. Evaporador; 01. Filtro secador; 01. Valvula de expansao termostatica; / 02. Valvulas de servico tipo base na succao e descarga; 01. Contatora tripolar, 9A, / alimentacao 220 Vca; 01. Termometro digital com cinco sensores micro controlados com 05 / pontos distintos, faixa de medicao: -50 a 105°C; 01. Analisador de pressao manifold com / manometros para pressao de succao e descarga e mangueiras com comprimento de 0,9m; 01. / Chave catraca com as medidas de 3/16”, 1/4”, 5/16” e 3/8”, propria para refrigeracao; 01. / Painel eletrico pronto para a montagem e fiacao contendo: botao de emergencia sinalizado; / chave comutadora; disjuntor bipolar 10A curva C; disjuntor simples 10A curva B; bornes / para alimentacao e passagem dos cabos eletricos. ALIMENTACAO: Tensao de alimentacao / 220 VAC monofasico. (Outros tipos de alimentacao sob consulta). TAREFAS POSSIVEIS / NO CONJUNTO DIDATICO: Simulacao de defeitos eletricos e mecanicos no circuito de / refrigeracao; estudo do ciclo de refrigeracao; montagem completa de um sistema de / refrigeracao; estudo dos diversos componentes existentes neste tipo de aplicacao. / ACESSORIOS: Manual com instrucoes de montagem, instalacao, funcionamento, seguranca / conforme normas vigentes e esquema eletrico. Todos em portugues.	Unidade	01	36.000,00	77.000,00
46	Conjunto Manifold: CONJUNTO MANIFOLD, COMPONENTES 2 VIAS, 3 / MANGUEIRAS 900MM PARA R12/R22/R502 E COR, APLICACAO MANUTENCAO / CENTRAL DE AR CONDICIONADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ESCALA / BAIXA 0 A 30 MMHG, 0 A 250 PSIG (MANOVACUO0) (APLICACAO EM GAS R 134a, / R 22)	Unidade	15	187,65	267,80	163,00	248,69	130,00	203,88	171,40		196,06	2.940,90
47	Conjunto Manifold: CONJUNTO MANIFOLD, COMPONENTES 2 VIAS, 3 / MANGUEIRAS 900MM PARA R12/R22/R502 E COR, APLICACAO MANUTENCAO / CENTRAL DE AR CONDICIONADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ESCALA / BAIXA 0 A 30 MMHG, 0 A 250 PSIG (MANOVACUO) (APLICACAO EM GAS R410A	Unidade	12	222,37	132,99	169,00	230,58	293,99			222,37		2.668,44
Valor Total da Aquisição					1.150.343,02

Certidão de Pesquisa

Certifico que, em conformidade com a Instrução Normativa nº 73 de 05 de agosto de 2020, os preços constantes neste relatório atendem ao Inc. I, Art. 2º, (Portal de Compras do Governo Federal - https://www.gov.br/compras/pt-br). E, quanto a pesquisa de preços, seguem considerações a seguir:

Total de Preços Coletados: De 03 até 07, conforme item.

Preços de 01 a 07: Sites da internet, preços públicos registrados (vide relatório anexo).
Quantos aos parâmetros: A Instrução Normativa nº 73, de 5 de agosto de 2020, que disciplina a orçamentação nos processos licitatórios, prevê variadas possibilidades de levantamento de mercado. Para o presente objeto utilizaram-se os incisos I, II,III e IV do art 5º.

Fonte: Portal de Compras do Governo Federal -https://www.gov.br/compras/pt-br; ferramenta auxiliar na pesquisa: Banco de Preços e sites da internet.

Para elaboração do Relatório de Cotação, utilizamos o sistema eletrônico “Banco de Preços” (https://www.bancodeprecos.com.br), contratado pelo IF Sertão-PE, com inserção de resultados homologados. Foi utilizada como metodologia complementar pesquisa em sites da internet.
O Banco de Preços é um avançado banco de dados desenvolvido para auxiliar em todas as fases da contratação pública: preparação, licitação e execução do contrato. Possui a maior base de consulta disponível no mercado, com mais de 12 milhões de preços, o que amplia o resultado da pesquisa, afere a realidade dos preços e atende aos princípios constitucionais da economicidade e da moralidade. Possui funcionalidades exclusivas que o caracterizam como uma solução integrada e completa. Além da pesquisa global, sem distinção de fonte, o recurso possibilita a realização de pesquisas específicas e individualizadas nos Portais de Compras do Governo Federal, Licitações-e e Bolsa Eletrônica de Compras – BEC, nos sítios eletrônicos especializados e de domínio amplo e, ainda, junto aos fornecedores, possibilitando maior transparência quanto aos parâmetros utilizados e garantindo a amplitude da pesquisa (art. 37, caput da CF/88 e Acórdão n. 1445/2015-TCU/Plenário).

Quanto a metodologia:
Adotamos como metodologia para obtenção do preço de referência a média de preços na maior totalidade dos itens, excetuando-se os itens 2,14,15,16,23,25,47 os quais tiveram como metodologia a mediana, justificado por apresentarem na sua composição preços com coeficiente superior a 25% já considerado o desvio padrão. Desta forma, buscou-se afastar preços excessivamente elevados e/ou inexequíveis, e o melhor preço compatível para o objeto em disputa, em consonância com o artigo 6º, § 2º da IN nº 73/2020.
Outras observações:
Todas às informações sobre a composição da pesquisa de mercado constam no Relatório de Cotação, nos preços coletados em sites da internet e nas Planilhas de Pesquisa e Formação de Preços, anexos ao processo. Por fim, declaramos para todos os fins de direito, que realizamos a pesquisa de preços para futura aquisição, objetos deste processo de licitação, refletindo a similaridade dos itens e preços. Os valores obtidos nesta pesquisa, foram avaliados criticamente, no sentido de que suas médias não apresentassem grandes variações, não comprometendo a estimativa do preço de referência, representando de forma satisfatória os preços praticados no mercado.
Durante a etapa de pesquisa de preços foram encontrados alguns obstáculos, tais como: especificidade dos itens, descrição insuficiente ou incorreta, demora ou falta retorno na prestação de informações por parte dos fornecedores. Devido aos problemas encontrados os itens 6,20,21,29,30,35,36,37,39,45 não obtiveram o mínimo de 3 preços para efeito de pesquisa, dessa forma sendo excluídos do processo. Já os itens 8,10,17,18,19,31,40 não foram exitosos por conta das descrições serem copiadas de licitações antigas, período superior a 8 anos, sem as devidas atualizações e análises técnicas; especificações conflitantes com as dimensões/descrições praticadas no mercado.. Para os próximos processos de itens semelhantes orienta-se que faça-se o uso do código Catmat, bem como melhorar e atualizar as especificações.

Petrolina – PE, 30 de julho de 2021

        Carlos Alberto Barbosa de Souza Júnior
       CCFP/DLIC /Reitoria/IF Sertão-PE